ÚZEMNÍ STUDIE VĚŽKY

U Mlýna

MÍSTO STAVBY :	Věžky, U Mlýna

ZADAVATEL :		obec Věžky
		Věžky 61

768 33 Morkovice

STUPEŇ DOKUMENTACE :	Územní studie

Průvodní zpráva

# Obsah

1.1	Obsah	1

1.2	Identifikační údaje	2

1.3	Popis stávajícího stavu	3

1.4	Urbanistické řešení	3

1.5	Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích	5

1.6	Kapacity	5

1.7	Přehled výchozích podkladů	5

1.8	Řešení technické infrastruktury.	5

1.9	Výřez z Územního plánu Věžky.	6

Grafická část :

- Situace širších vztahů			1 : 5 000

- Urbanistické řešení 			1 : 800

- Situace koordinační			1 : 800

- Situace katastrální			1 : 800

- Situace ortofoto				1 : 1 500

# Identifikační údaje

Územní studie Věžky U Mlýna

Místo stavby:		Věžky, U Mlýna, plocha BI 1 a BI 4

Pozemky:	1484,1485/1,1485/11-1485/15,1486,1487/1-1487/18, 1488/20,1488

K. Ú.:			Věžky

Zadavatel:	 	Obec Věžky 
 				Věžky 61

768 33 Morkovice

IČO: 00287865

Projektant:		Ing. arch. Vladimír Opatrný
	              	  	Tyršova 864,

767 01 Kroměříž

tel. 721 530 065

IČO: 061 25 719
DIČ: CZ 8807044840

Zodpovědný projektant:	Ing. arch. Milan Krouman
	              	  	Kollárova 629,

767 01 Kroměříž

# Popis stávajícího stavu

Řešené území se nachází v jihovýchodní části obce. Nutnost zpracování územní studie je dána územním plánem pro plochu BI 4. Kvůli urbanistické, dopravní a technické provázanosti s plochou BI 1 je zpracovaná územní studie sloučená pro plochy BI 1 a BI 4. Dopravní obsluha je z ulice Hřbitovní. Hranice řešeného území je dána plochou BI 1 a BI 4 dle platného územního plánu.

Plochy jsou určeny územním plánem k bydlení individuálnímu v rodinných domech. Přípustné jsou stavby a zařízení související s převažujícím využitím, související dopravní a technická infrastruktura, plochy veřejných prostranství, pěstitelství a chovatelství v souvislosti s bydlením, sídelní zeleň a nízkopodlažní obytné domy.

Řešené území je mírně svažitá směrem k severu, většina plochy slouží jako pole. Pozemky jsou nezastavěny. Příjezdová komunikace je obestavěna rodinnými dvojdomky se sedlovou střechou.

Ve východní části je řešené území částečně v ochranném pásmu lesa. To je dle vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž ze dne 14.2.2018 pod č.j. MěÚKM/008482/2086 stanoveno na 30 m od lesního pozemku p.č. 1481 v k.ú. Věžky. Ochranné pásmo lesa je zobrazeno ve výkresech 02-05.

Poznámka: Na přiložené letecké fotografii je znázorněn stávající stav řešeného území s vyznačením hranice řešené plochy.

# Urbanistické řešení

Návrh počítá s vybudováním celkem 20 rodinných domů při nové komunikaci a částečně při stávající komunikaci. Nová komunikace je napojena na ulici Hřbitovní, kterou i prodlužuje jihovýchodně za hřbitov.

6 rodinných domů je situováno po jedné straně stávající komunikace s orientací zahrad severovýchodem a vytváří prodloužení stávající zástavby rodinných domů na ulici Hřbitovní. Stavební čára je stanovena na 5-6 m od hranice pozemku, což znamená 8-9 m od hranice stávající komunikace. Stavební parcely jsou určeny k zastavění rodinnými domy v ploše podél komunikace do 25 m hloubky, jak je naznačeno ve výkresech. Zadní část parcel je určena pro zahrady a drobné stavby s ní související.

Ostatních 14 rodinných domů je situováno v severní a východní části území podél nově navržené komunikace. Stavební čára je pro tyto domy stanovena na 5-6 m od hranice pozemku, 8-9 m od hranice nové komunikace. Šířka parcel se pohybuje od 22,5 m až 31 m. Stavební parcely jsou určeny k zastavění rodinnými domy v ploše podél komunikace do 25 m hloubky, jak je naznačeno ve výkresech. Zadní část parcel je určena pro zahrady a drobné stavby s ní související. Stavební parc. č. 11 má omezenou výstavbu vzhledem k ochrannému pásmu lesa. Z tohoto důvodu je stavební parcela určena jako doplňující pozemek k sousední parcele s možným částečným zastavěním, případně může sloužit pro účely obce, např. umístění sběrných nádob tříděného odpadu nebo podobnému účelu. Parc. č. 1487/20 je vyčleněna jako volné prostranství nebo zahrada k sousednímu RD s možným částečným zastavěním při dodržení odstupových vzdáleností a stavební čáry.

Nová komunikace je navržena s šířkou 5,5 m. Po obou stranách je zelený pás šířky 1,5 m. Vždy po jedné straně komunikace je umístěn chodník šířky 1,5 m. Délka komunikace je cca 457 m.

Nová zástavba podél stávající i nové ulice bude řešena v těchto regulativech :

Forma zástavby 	– uliční zástavba samostatně stojících rodinných domů, případně možno řešit jako dvojdomky se sousedícími garážemi

Stavební čára	- 5-6 m od hranice pozemku, což představuje cca 8-9 m od komunikace

Plocha pro zastavění – 25 m od hranice parcely v uliční části (zbylá část parcely využívána jako zahrada)

Výška zástavby	- rodinné domy s jedním nadzemním podlažím, možným obytným podkrovím a podsklepením. Výškové osazení 1.NP maximálně 45 cm nad úrovní komunikace.

Zastřešení	- sedlové, pultové nebo valbové střechy orientované okapem podélně s ulicí se spádem 8-40 stupňů.

Odůvodnění :

Celkové navrhované řešení vychází z potřeby vhodného začlenění do stávající zástavby a vhodného umístění RD s ohledem na proslunění domů. Šířka jednotlivých domů v uličním prostoru bude odvislá od šíře jednotlivých parcel a požadovanými vzájemnými odstupy 7 m dle vyhlášky č. 501/2006 Sb, § 25 odst.2, které jsou závazné. Při těchto podmínkách budou šíře domů max. 15-19 m dle jednotlivých pozemků. Konkrétní půdorysné řešení domů bude na jednotlivých projektantech, zda budou využívat hloubky pozemku – řešení do tvaru L apod. Zákresy rodinných domů, garáží a vjezdů ve studii jsou ilustrativní a je možné je při následném konkrétním navrhování řešit jiným způsobem, nejsou tedy závazné.

# Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

Na dotčených pozemcích se nenacházení žádné stavby. Jedná se o plochu platným územním plánem určenou pro individuální bydlení. Celé území je v majetku obce. V současnosti slouží pozemky jako pole.

Ve východní části je řešené území částečně v ochranném pásmu lesa. To je dle vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu Kroměříž ze dne 14.2.2018 pod č.j. MěÚKM/008482/2086 stanoveno na 30 m od lesního pozemku p.č. 1481 v k.ú. Věžky. Ochranné pásmo lesa je zobrazeno ve výkresech 02-05.

# Kapacity

Počet rodinných domů :						20

Délka nové komunikace (šířka 5,5 m) :				457 m

Plocha řešeného území :						26 811 m2

Plocha veřejného prostranství :					8 531 m2

Plocha komunikací :						2 574 m2

Plocha chodníků :						1 095 m2

Plocha veřejné zeleně :					4 862 m2

# Přehled výchozích podkladů

Zadání územní studie

Územní plán Věžky

Snímek pozemkové mapy

Polohopisné a výškopisné zaměření se sítěmi zdroj JDTM

Majetkoprávní vztahy-Český úřad zeměměřický a katastrální

Požadavky zadavatele

# Řešení technické infrastruktury.

Územní studie řeší především návrh plošné zástavby rodinnými domy, včetně návrhu infrastruktury v řešené lokalitě.

Je navržena nová komunikace šířky 5,5 m s napojení m na stávající místní komunikaci. Po každé straně nové komunikace je navržen zelený pás šířky 1,5 m a po jedné straně je v návrhu vždy veden chodník šířky 1,5 m.

Veškeré inženýrské sítě jsou vedeny po nově navržené ulici s napojením na ulici Hřbitovní a v severní části území před ČOV. Nové rodinné domy tak budou napojeny z těchto vedení. K dispozici je kanalizace, vodovod, vedení NN, plynové vedení a slaboproudé vedení. Pro obsluhu území je navrženo vedení veřejného osvětlení.

Návrh lokality zástavby – konkrétně návrh INFRASTRUKTURY v řešeném území řeší požadavky na navýšení kapacity veřejných sítí. Požadavky na navýšení byly v průběhu zpracování studie projednány s jednotlivými distributory energií a správci inženýrských sítí.

Vzhledem k charakteru a kapacitě navržené výstavby RD nejsou stanoveny požadavky na zvýšení kapacity stávajících veřejných sítí komunikačních vedení.

# Výřez z Územního plánu Věžky.

Poznámka: Platný územní plán obce Věžky. Řešené území odpovídá ploše BI 1 a BI 4.

V Kroměříži: 04/2020 	 			Vypracoval: Ing. arch. Vladimír Opatrný

# Text boxes

Zakázkové číslo       	20-04
Měsíc/rok	04/2020
Počet vyhotovení	3

Zakázkové číslo	P 7-14
Měsíc/rok	05/2014
Počet vyhotovení	6
Vyhotovení číslo